Specyfikacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą pod nazwą

”Budowa Studni S4”

oraz

Wykonanie zadania na podstawie dokumentacji  budowlanej  „Budowa studni S4”

Rozdział 1 - Przedmiot zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj                           i wybuduj” urządzenia wodnego i jej infrastruktury tj. studni S4 zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Rajskiej w Rybniku.

Stan istniejący:

Studnia S4 została odwiercona w 2021r. i jest jedną z czterech studni ujęcia wielootworowego „Rajska” na podstawie zatwierdzonej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w celu zaopatrzenia ludności – mieszkańców Gminy Rybnik w wodę, w ramach prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Studnia S4 została odwiercona i obudowana kolumną filtracyjną                    z obsypką żwirową, częścią czynną filtra i osadnikiem w II półroczu 2021r. na działce ewid. Nr 2185/68, obr. 0007 Boguszowice, której właścicielem jest Zamawiający i na której mieści SUW Rajska. W dniu 30.09.2022r Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał Decyzję nr GL.ZUZ.1.4210.224.2022.AD na wykonanie urządzenia wodnego , tj. studni S4 oraz usługę wodną , tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni S4. Studnia pompować będzie wodę z poziomu czwartorzędu  z wykorzystaniem do uzdatnienia na SUW.

- Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (projektów PZT, PAB oraz PT; dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych)

- wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy studni głębinowej (zabudowa pompy, przepływomierza, armatury, opaski wokół obudowy studni, itp.)

- wykonanie robót budowlanych związanych z zainstalowaniem obudowy studni,

- wykonanie dojazdu do studni,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej studnię z istniejącej rozdzielni zasilającej,

- wykonanie instalacji sterowniczo-pomiarowej studni i połączenie z istniejącą szafą sterowniczą,

- wykonanie przewodu wodociągowego wody surowej od studni głębinowej z miejscem włączenia do istniejącego rurociągu wody surowej przed budynkiem SUW,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

  - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania studni głębinowej a następnie jej eksploatacji przez Zamawiającego tj. m. in.:

  - Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowalnego oraz projektu technicznego studni, oraz niebłędnej infrastruktury technicznej m.in.: przyłączy np.: wody, instalacji elektrycznej, automatyki itp. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji kosztorysowej.

  - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli będzie wymagana prawem.

Dokumentację projektową należy uzgodnić z osobami upoważnionymi z ramienia PWiK
Sp. z o. o. w Rybniku. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów zgodnych z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi polskimi normami. Zamawiający zatwierdzi ostateczną, uzgodnioną wcześniej dokumentację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie wniesie żadnych uwag dokumentację uznaje się za zatwierdzoną. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zastępuje weryfikacji projektu przez uprawnione osoby zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego oraz nie zwalnia z odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania oraz zastosowane urządzenia i materiały, a także ewentualne błędy, pominięcia i rozbieżności.

Dokumentację projektową należy opracować w ilości niezbędnej do realizacji zadania np.: dla celów uzyskania zezwoleń, w ilości egzemplarzy potrzebnej dla Wykonawcy, organów administracyjnych + 2 kompletne egzemplarze dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym (dwg, doc, ) + pdf.

Zamawiający przekaże Wykonawcy konieczne do realizacji niniejszego zadania mapy do celów projektowych.

- Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie:

  - Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli będzie wymagana prawem.

  - Decyzji o pozwoleniu na budowę studni wraz z infrastrukturą techniczną

Dokumentacja musi zawierać komplet uzgodnień, opinii uprawnionych instytucji, a także niezbędne analizy i opracowania potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku złożenia przez organ wydający decyzje pozwolenia na budowę dodatkowych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia sporządzić odpowiednie opracowania lub uzyskać stosowne opinie, decyzje. Dla celów pozyskania niezbędnych zezwoleń/decyzji Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwo Wykonawcy w tym zakresie. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami do czasu zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania.

- Wykonanie prac budowlanych związanych z obudową odwiertu studziennego wraz z dostawą obudowy. Odwiert studzienny należy zabudować nadziemną termoizolacyjną obudową LANGEGO  typu „wrocławskiego”. Obudowa będzie posadowiona na płycie betonowej wykonanej równo z powierzchnią terenu; wewnątrz obudowy otwór studzienny należy zamknąć szczelną głowicą studzienną. Wykonawca robót dostarczy obudowę na plac budowy oraz dokona jej montażu. W obudowie studni należy zamontować armaturę, tj: przepływomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem pomiarowym posiadający atest PZH i certyfikat GUM; zawór zwrotny kulowy; zasuwa klinowa odcinająca dopływ wody; zawór czerpalny do poboru próbek wody surowej do analizy; manometr ciśnieniowy. Ogrzewanie wewnątrz obudowy musi odbywać się  za pomocą taśmy grzejnej wraz z automatycznym regulatorem temperatury. Szczegółowy zakres robót będzie wykonywany na podstawie opracowanego przez Wykonawcę robót projektu studni głębinowej, obudowy studni, projektów instalacji elektrycznej i pomiarowo sterowniczej oraz projektu rurociągu wody surowej. Przed rozpoczęciem robót wszystkie projekty budowlane oraz dokumentacje będą podlegać uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Dostawa i montaż pompy głębinowej - Wykonawca robót dokona zakupu i dostawy oraz montażu pompy głębinowej Pompa głębinowa powinna być zainstalowana na pionie tłocznym wykonanym z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach kołnierzowych co 6 metrów (do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby nierdzewne). Dla zabezpieczenia pompy należy zamontować sondę poziomu zwierciadła wody w studni i sondę „suchobiegu”.

- Wykonanie robót instalacyjnych budowy odcinka rurociągu wody surowej z rur PE oraz włączenie nowo wybudowanego przewodu do istniejącego rurociągu wody surowej przed budynkiem Stacji Uzdatniania Wody (długość przewodu około 20 metrów).

- Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie wykonania przyłącza elektrycznego. Dostawa i montaż szafy zasilająco sterowniczej wyposażonej m. in. w urządzenia i aparaty zabezpieczające, sterownik wraz z modułem komunikacyjnym, falownik regulujący do silnika pompy. Przewody zasilające i sterownicze doprowadzone zostaną z istniejącej rozdzielni zasilającej. Szafa zasilająca oraz sterownicza usytuowana jest w budynku SUW na działce nr 2186/68 oraz 2185/68, na której zlokalizowana jest również wywiercona studnia S4. Właścicielem ww. działek jest PWiK Sp. z o. o. w Rybniku. Wskazania parametrów studni, parametrów silnika oraz  pompy będą wyświetlane na panelu sterowniczym SUW, który znajduje się na drzwiach szafy AKPiA (wizualizacja parametrów musi być wykonana na przykładzie istniejących studni S1, S2, S3).

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumentacje z pomiarami geodezyjnymi oraz zestawienie m. in. atestów zastosowanych materiałów, urządzeń, protokołów z prób szczelności, pomiarów elektrycznych itp. Przekazana dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokonanie rozruchu i szkolenie obsługi – Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania studni, zabudowanych urządzeń oraz ich obsługi w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zabudowanych urządzeń (zgodnie z DTR urządzenia, warunkami gwarancji i prawidłowej eksploatacji).

- Wykonanie innych prac wynikających z opracowywanej dokumentacji, sztuki budowlanej i przepisów dotyczących budowy i eksploatacji studni głębinowych. Przy opracowywaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie czynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

- Zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów.

- Warunkiem odbioru końcowego będzie prawidłowa i bezawaryjna praca studni S4 przez okres 1 tygodnia, w tym prawidłowa współpraca z istniejącymi i eksploatowanymi studniami oraz SUW.

2.  Stan istniejący

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku  w chwili obecnej eksploatuje wywiercone trzy studnie głębinowe  S1, S2 oraz S3 w rejonie ulicy Rajskiej w Rybniku. Poniżej przedstawiono główne parametry tych studni:

Studnia S1 – posadowiona na działce nr 1132/75 w Świerklanach/Rybniku przy ul. Rajskiej, wykonana w marcu 2013 r., o głębokości 28mppt. i wydajności 45m3/h. Dokumentację hydrogeologiczną zatwierdził Decyzją Starosta Rybnicki w dniu 12.11.2013 r.

Studnia S2 - posadowiona na działce nr 713/59 w Rybniku przy ul. Rajskiej, wykonana we wrześniu 2013 r., o głębokości 32,6 m.ppt. i wydajności 30 m3/h. Dokumentację hydrogeologiczną zatwierdził Decyzją Prezydent Miasta Rybnika w dniu 14.11.2013 r.

Studnia S3 - posadowiona na działce nr 1488/51 w Rybniku przy ul. Rajskiej, wykonana w sierpniu 2014 r., o głębokości 30,3 m.ppt. i wydajności 22m3/h.

Zamawiający jest właścicielem działek o numerach 2185/68 oraz 2186/68 o łącznej powierzchni 1542m2 znajdujących się w okolicy ul. Rajskiej na których wybudowana jest Stacja Uzdatniania Wody. Na działce o nr. 2185/86 wykonano otwór pod nową studnię S4. Planowana wydajność studni  powinna wynieść 28m3/h, zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 30.09.2022

Na działce o nr. 2185/68 oraz 2186/68  doprowadzona jest energia elektryczna, która wykorzystywana jest do celu pracy istniejącej SUW. Istnieje możliwość wykorzystania omawianej energii elektrycznej do zasilania nowej studni S4, której odwiert znajduje się na działce 2185/68. Nowe zasilanie studni w energię elektryczną oraz sterowania i monitorowania pracy urządzeń studni  wymaga odrębnego opracowania. Mapka poglądowa przedstawiająca aktualny stan posadowienia studni oraz

usytuowanie działek pod SUW stanowi załącznik nr. 4 do niniejszej specyfikacji. Teren Inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza ochroną konserwatorską.

Zamawiający dysponuje nw. dokumentacją studni:

- „Projekt robót geologicznych na wykonanie studni S4 w Rybniku przy ul. Rajskiej na działce ewid. Nr 2185/68, oraz określenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Rajska” (studnie S1,S2,S3,S4)”;

- Dokumentacja powykonawcza zadania: „Wykonanie studni wierconej na terenie działki  nr 2185/68 położonej w Rybniku przy ulicy Rajskiej”

- „Operat wodnoprawny dla PWiK Rybnik Sp. z o. o. na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-4 oraz usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni S-4 w celu zaopatrzenia ludności w wodę”;

- Decyzja nr GL.ZUZ.1.4210.224.2022.AD wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni                         w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.09.2022r                         w sprawie pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-4 oraz usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni S-4 w celu zaopatrzenia ludności w wodę.

## Wytyczne techniczne do projektowania

Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać mając na uwadze ,,Koncepcję budowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną dla studni głębinowych będących źródłem zasilania dla zamierzonej inwestycji’’, Projekt „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą techniczną studni S1, S2, S3.”,  będącej w posiadaniu PWiK Sp. z o. o. (treść dokumentu dostępna w siedzibie PWiK Rybnik, osoba do kontaktu Pani Monika Małachowska tel. 032-4328072). Koncepcja obejmuje zagadnienia technologiczne, instalacyjne oraz budowlane. Koncepcja nie zawiera danych dot. studni S4. Dodatkowo Zamawiający udostępni sprawozdanie z badań wody pobranej ze studni S4 (treść dokumentu dostępna w siedzibie PWiK Rybnik, osoba do kontaktu Pani Monika Małachowska tel. 032-4328072). Rozpoczęcie pracy nowej studni S4 nie spowoduje zmian w rozwiązaniach technologicznych uzdatniania wody na SUW przy ul. Rajskiej w Rybniku.

- Realizacja przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Sporządzenia dodatkowych opracowań i ekspertyz jeżeli zajdzie taka konieczność - Wykonawca musi je przewidzieć i zrealizować w ramach ceny oferty.

- Wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Zweryfikowania we własnym zakresie informacji przedstawionych w niniejszej specyfikacji                   i uzyskania wszelkich niezbędnych danych wymaganych do opracowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia lub opóźnienia wydania Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu skutkującymi nałożeniem przez organ obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji.

- Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli niezbędnych upoważnień Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami.

- Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów niezbędnych do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

- Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca sporządzi harmonogram prac, który musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. Harmonogram ten będzie stanowił Załącznik nr 1 do podpisanej umowy, a także podstawę do oceny zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia i dalszego fakturowania za poszczególne etapy prac.

- Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zastrzega sobie prawo, do odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania do naprawy uchybień, nie podejmie skutecznych działań naprawczych, umożliwiających zrealizowanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami umowy.

Całości prac objętych niniejszym postępowaniem nie można powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu robót budowlanych/projektowych o wartości nie większej niż 45% wartości umowy Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 3 do specyfikacji). Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

5.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

### 6. Warunki gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji i liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego i  Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

### Rozdział 2  - Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

1.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane  z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

1.2.Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

1.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

1.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

1.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

1.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty  musi być ponumerowana  kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

1.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

1.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą pod nazwą ”Budowa Studni S4”

oraz

wykonanie zadania na podstawie dokumentacji budowlanej

” Budowa studni S4”

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                  Nie otwierać przed: 26.01.2023 r. godz. 1200

1.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

1.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

1.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym  związanych.

2. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 zł                          ( pięćset  tysięcy złotych 00/100) (franszyza redukcyjna w wysokości nie większej niż 2000 zł);

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

3. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty  należy dołączyć  wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji. Zamawiający wymaga aby przedstawione dokumenty były złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3;

- parafowany wzór umowy;

- posiadane referencje ( jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami)

- kserokopię opłaconej aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem przelewu;

- wzór oświadczenia - Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA (PRF-06-03);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy)

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres gwarancji udzielonej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

4.  Kryteria oceny

4.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

4.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów  (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 t.j.).

4.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z  Wykonawcą/Wykonawcami,  którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty  mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

4.4.		Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca        realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Składanie ofert.

Oferty należy składać w terminie  do dnia 26.01.2023 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia:  10.03.2023 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.01.2023 r. godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku  przy ul. Pod Lasem 62.

7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5. 	Zamawiający poprawi  oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania;

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w ofercie złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku;

- w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą 
z Zamawiającym;

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.      Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Monika Małachowska tel. 32/4328072

e- mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.  Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e – mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.

8.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem) najpóźniej do dnia  18.01.2023  r.

8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania        zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą        elektroniczną.

9.    Zawarcie umowy.

9.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  20.000,00 zł.  Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem          zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz   w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Rybnik, 10.11.2023 r.

WZÓR UMOWY

zawarta w Rybniku w dniu ................... r. pomiędzy Zamawiającym, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod  Lasem 62 wpisanym                        w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637 będącym podatnikiem VAT  i posiadającym numer  identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, kapitał zakładowy: 598.769.500,00 zł reprezentowany przez:

1. ………………………………………..

2. ……………………………………….

a  Wykonawcą tj. …………………………………………………………………………………

zwane dalej „Stronami”.

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji  z dnia  ................... r. oraz złożonej oferty z dnia ………… Wykonawca zobowiązuje się do:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą pod nazwą ”Budowa Studni S4”

- wykonanie zadania na podstawie dokumentacji projektowej ”Budowa studni S4”

- Przedmiot umowy obejmuje:

Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą:

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etap II: Wykonanie zadania na podstawie dokumentacji projektowej :Budowa studni S4:

- wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy studni głębinowej,

- wykonanie robót budowlanych związanych z zainstalowaniem obudowy studni,

- wykonanie dojazdu do studni S4,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej studnię z istniejącej rozdzielni zasilającej,

- wykonanie instalacji sterowniczo-pomiarowej studni i połączenie z istniejącą szafą sterowniczą,

- wykonanie przewodu wodociągowego wody surowej od studni głębinowej z miejscem włączenia do istniejącego rurociągu wody surowej przed budynkiem SUW

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

- Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji z dnia ......................... r. Dokument stanowi integralną część umowy.

- Prace składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane z należytą starannością wynikającą                      z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i inne dokumenty niezbędne w postępowaniu o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów do odpowiedniego Urzędu w celu zgłoszenia zakończenia realizacji zadania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

§ 2

- Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Etap I: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą pn. „Budowa studni S4” - 9 miesięcy od daty podpisania umowy;

- Etap II: „Wykonanie zadania na podstawie dokumentacji projektowej :Budowa studni S4”  - 6 miesięcy od daty odbioru dokumentacji projektowej.

- Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie pracującej i czynnej Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca zorganizuje prace w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania SUW oraz umożliwiający realizację dostaw środków chemicznych na potrzeby stacji.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, na podstawie sporządzonego protokołu przekazania placu budowy. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu  i osobom trzecim.

- Termin likwidacji zaplecza i uporządkowania placu budowy-14 dni po odbiorze końcowym.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowalne,

- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych,

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

- Złożenie oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę,

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją, wykonanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami wykonawczymi,

- Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym  zachowaniem warunków p. poż i bhp.

- Stosowanie materiałów posiadających certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty producenta oraz zgodnych z postanowieniami dokumentacji przetargowej,

- Stosowanie urządzeń posiadających niezbędne świadectwa i atesty,

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy stosowanie się do zaleceń, uwag Zamawiającego,

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- Utrzymanie porządku na terenie budowy,

- Pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy,

- Odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót,

- Bieżące usuwanie, składowanie i ewentualna utylizacja materiałów rozbiórkowych  i powstałych odpadów (potwierdzone w karcie przekazania odpadu przekazanej Zamawiającemu).

- Realizacja wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  z zachowaniem warunków p. poż, bhp, mając na uwadze ochronę środowiska,

- Pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia terenu związane                                       z wykonywanymi robotami.

- Stosowanie urządzeń oraz maszyn posiadających niezbędne świadectwa, atesty, dopuszczenia,

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji oraz w okresie obowiązywania gwarancji,

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z osób zatrudnionych przez Zamawiającego,

- W terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac przez podwykonawcę, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Umowę z podwykonawcą wraz z określeniem zakresu prac przez niego wykonywanych. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z podwykonawców bez zgody Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji podwykonawców w terminie 3 dni od otrzymania w/w dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia informacji o udziale niezgłoszonych podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.

- Pisemne powiadamianie wpisem do dziennika budowy, Zamawiającego o planowanych odbiorach:

- robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym;

- końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 10 dniowym.

- Pisemne powiadomienie o planowanym odbiorze końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 10 dniowym. Na  siedem dni przed datą odbioru końcowego  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędnie do złożenia w PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego zgodnie z wymaganiami art. 54 prawo budowlane.

- Uzyskanie u Zamawiającego pisemnej akceptacji dla materiałów, które mają być zastosowane podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy z zastosowaniem materiałów pochodzących od dostawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Na siedem dni przed datą odbioru końcowego przekazanie Zamawiającemu wymaganych świadectw, atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów zgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z atestami, świadectwami jakości, kart gwarancyjnych zamontowanych elementów dla których producent wydał karty gwarancyjne,

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w tym między innymi dziennika budowy.

- Przekazanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, pełnej listy pracowników biorących udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku zmiany pracownika/ów Wykonawca niezwłocznie poinformuje  na  piśmie przedstawiciela Zamawiającego o wprowadzonej  zmianie pracownika/ów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom biorącym  udział  w realizacji zamówienia   ubrań  roboczych o jednolitym standardzie, na których  w sposób czytelny naniesiona będzie nazwa firmy Wykonawcy, a także zobowiąże  pracowników  do  noszenia  czytelnych  identyfikatorów  zawierających  imię i nazwisko pracownika. Pracownicy  podwykonawcy również zostaną zobowiązani do noszenia ubrań  roboczych o jednolitym standardzie, na których w sposób czytelny naniesiona będzie nazwa firmy oraz identyfikatorów zawierających imię i nazwisko pracownika. Wykonawca/podwykonawca zapewni również wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (m.in. hełmy, okulary ochronne, rękawice) oraz sprzęt zabezpieczający miejsce wykonywanych robót (np. barierki, zabezpieczenia wykopów).

- Strony zgodnie ustalają, że osoby trzecie związane z realizacją przedmiotowego zamówienia     (np. w związku z  ustaleniami  technicznymi) będą mogły  przebywać  na terenie prowadzonych prac jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego,  z zastrzeżeniem,  iż każdorazowo taki pobyt będzie ewidencjonowany w odpowiednim rejestrze Zamawiającego. Osoby przebywające na terenie prowadzonych prac muszą posiadać identyfikator, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa, również środki ochrony indywidualnej.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Złożenie wniosków do organu nadzoru budowalnego z zawiadomieniem o rozpoczęciu budowy

- przekazanie placu budowy

- dokonanie odbioru końcowego.

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się stosować do zaleceń i uwag Zamawiającego.

§5

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny                             i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności i zaniechania dokonane przez osoby wykonujące prace będące przedmiotem umowy  pod jego kierownictwem.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania swoje.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych prac.

§ 6

- Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu Etapów I i II.

- Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą z dnia ………… w wysokości …………. PLN netto (słownie: …..). Do wartości netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dacie wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie wymienione w ust.1 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  jak również  wszystkie koszty nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  o którym mowa w ust.2

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy, na podstawie faktury, w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni roboczych od daty  jej  wystawienia. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie udzielonej gwarancji posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy  złotych). W przypadku jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa przed terminu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia Zamawiającemu kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nowo zawartej polisy ubezpieczeniowej. Przedłożona polisa ubezpieczeniowa musi spełniać dotychczasowe warunki.

§ 8

- Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane:

- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 ) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

§ 9

- Całości prac objętych niniejszym postępowaniem nie można powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu robót budowlanych o wartości nie większej niż 45 % wartości umowy

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów celem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców. Wykonawca przed upływem terminu płatności zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, iż Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne im w związku z wykonaniem umowy na podwykonawstwo wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu.

- Brak złożenia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 6 lub otrzymanie od podwykonawcy oświadczenia o nieuregulowaniu jego należności przez Wykonawcę będzie skutkowało wstrzymaniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. W tej sytuacji Wykonawca nie dokona  naliczenia odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia.

- W przypadku nie przedłożenia przez podwykonawcę oświadczenia o uregulowaniu jego wynagrodzenia przez Wykonawcę (wraz z potwierdzeniem przelewu) do upływu terminu płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż podwykonawca nie otrzymał wynagrodzenia od Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy na podstawie uprzednio podpisanej umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą a danym podwykonawcą (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W przypadku cesji wierzytelności wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wynagrodzenie podwykonawcy zapłacone przez Zamawiającego.

§ 10

  - Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy nie później niż do dnia …………. roku. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem oddzielnym pismem przekazanym Zamawiającemu e-mailem lub faksem bądź złożonym osobiście w siedzibie Zamawiającego.

  - Odbiór końcowy nastąpi po:

- Wykonaniu całości prac objętych umową

- Bezawaryjnej pracy instalacji w okresie 1 miesiąca po rozruchu

- Przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej

- Przeprowadzeniu szkolenia personelu Zamawiającego (potwierdzonego protokołem                                       z przeprowadzonego szkolenia)

- Uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

- Przeprowadzeniu prac rozruchowych

  - Odbioru końcowego robót dokona, na podstawie sporządzonego protokołu, Komisja powołana przez Zamawiającego w następujący sposób:

- Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy                   i powiadamia osoby upoważnione przez Zamawiającego, (oddzielnym pismem przekazanym                e-mailem lub faksem  bądź złożonym osobiście w siedzibie Zamawiającego) z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego zobowiązane są w terminie 4 dni od daty zgłoszenia ustosunkować się do wpisu, o którym mowa w pkt. a)

- Po dokonaniu potwierdzenia rzetelności zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Komisja wyznaczy termin odbioru końcowego  najpóźniej w  10 dniu daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Na siedem dni przed ustalonym terminem odbioru końcowego Kierownik Budowy przekaże Komisji dokumentację powykonawczą w celu jej weryfikacji przez powołaną Komisję.

  - Zgłoszenie do odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie gwarantującym przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………………. r. W przypadku przekroczenia terminu Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 15 Umowy.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedstawiony do odbioru zakres robót nie został wykonany lub został wykonany nienależycie wówczas komisja powołana przez Zamawiającego odmówi dokonania odbioru końcowego z winy Wykonawcy.

  - Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli odbiór  zostanie dokonany z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do  § 15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek we własnym zakresie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad/usterek  innemu podmiotowi na koszt  i ryzyko Wykonawcy. W/w koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przez Wykonawcę (według wyboru Zamawiającego).

  - Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

  - W terminie 30 dni przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny) mający na celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

§ 11

- Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy są:

- Radosław Zaręba

- Roman Wyżykowski

- Wojciech Chmielewski

- Leszek Staniek

- Zbigniew Wąsiewicz

- Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest: …………………...........

- Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego jest:…………………………

- Nadzór autorski zapewniony jest przez firmę będącą autorem projektu „ Budowa studni S4” wykonanego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w  Rybniku”.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób z ust.1 i 2 powyżej. Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony wydać Wykonawcy polecenie wykonania tylko takich zmian w przebiegu wykonania ustalonego niniejszą umową prac, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uzna za niezbędne i które nie naruszają postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się stosować do zaleceń i uwag Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru i projektanta.

§ 12

- Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej  z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego faksem lub mailem  o wadzie. Zamawiający może dokonać zgłoszenia reklamacji w formie zwykłej pisemnej. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może zdecydować  o przedłużeniu powyższego terminu.

- Wszelkie koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Wykonawca, w tym koszty transportu, części zamiennych.

- W przypadku, gdy mimo upływu terminu do usunięcia wad, oraz wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wady, Wykonawca nie dokonał usunięcia wady, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W/w koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przez Wykonawcę (według wyboru Zamawiającego).

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny do usunięcia wady.

- W przypadku wymiany wadliwego elementu  na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego wadliwego elementu od chwili dostarczenia wolnego od wad elementu.

- Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji i liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego i  Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

- Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania studni, zabudowanych urządzeń oraz ich obsługi w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zabudowanych urządzeń (zgodnie z DTR urządzenia, warunkami gwarancji i prawidłowej eksploatacji).

- Przeprowadzenie przeprowadzenia  szkolenia zostanie potwierdzonego podpisaniem protokołu.

- Termin  szkolenia  zostanie ustalony przez przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż szkolenie odbędzie się nie później  niż 10 dni przed datą odbioru końcowego.

§ 14

- W zakresie Dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy – będącej utworami                             w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji przy użyciu każdej możliwej techniki w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego , techniką cyfrową lub inną techniką

- w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. 1 wraz z
udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych od Dokumentacji oraz prawem
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono, w tym wprowadzenia ich do obrotu, użyczenia lub najmu,

- wykorzystania Dokumentacji do realizacji robót i wykorzystywania w celu wykonania innych
projektów dotyczących przedmiotowego obiektu,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, na polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 1 z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego,

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany element Dokumentacji został utrwalony,

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich projektantów – będących twórcami Dokumentacji – na
dokonywanie w poszczególnych elementach Dokumentacji, do których służą projektantom autorskie prawa osobiste, zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego,

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych
na podstawie Dokumentacji, o której mowa w ust. 1 na polach eksploatacji określonych w ust. 1,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie praw zależnych
do opracowań, także przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania,
z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1,

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 będą mu przysługiwać wyłącznie majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 i ust. 2) jego uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 nie są i nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

- Wykonawca jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy,

- Wykonawca oświadcza, że  zawarcie Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego lub innych wykonawców w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień,  niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych jest zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu Umowy określony w §6

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 20 % kwoty określonej w § 8 ust. 1

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów  określonych  w  § 2 ust 2  lit a i b   ale nie więcej niż 20% kwoty określonej w § 8 ust. 1

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad po terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2  
w wysokości  0,01 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 ale nie więcej niż 20% kwoty określonej w § 8 ust. 1

- za każdy dzień opóźnienia przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 13 ust.3   
w wysokości  0,01 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 ale nie więcej niż 20% kwoty określonej w § 8 ust. 1

- za wady trwałe w wartości określonej przez rzeczoznawcę, którego zatrudni Zamawiający a koszty zatrudnienia pokryje Wykonawca.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 
kar umownych przez Zamawiającego.

- Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Wykonawcy.

- Strony mogą odstąpić od naliczenia kar, o których mowa w niniejszej umowie.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.

- W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16

      - W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

- gdy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy zostało już wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

- w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami p.poż i bhp, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników;

- w przypadku powzięcia informacji o udziale niezgłoszonych podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie jest możliwe w całym okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie Zamawiającego  o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej

§17

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami BHP  oraz z  zakresem stosowania zasad               i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego w szczególności zaś na obiekcie oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegania  zapisów  w/w dokumentów.

- Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o mogących wystąpić zagrożeniach podczas prowadzenia robót związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§18

- Wprowadzenie zmian do postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy u Kodeksu cywilnego.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy, która w pozostałej części zostaje nienaruszona.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązane są do pisemnego powiadamiania siebie nawzajem o wszelkich zmianach danych adresowych, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną, o ile została wysłana przez stronę na ostatni znany jej adres drugiej strony.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią specyfikacja z dnia ……………..r., oferta z dnia ……….r.                i kopia polisy ubezpieczeniowej.

ZAMAWIAJĄCY:                            					                   WYKONAWCA:

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą

pod nazwą ”Budowa Studni S4”

oraz

wykonanie zadania na podstawie dokumentacji budowlanej

” Budowa studni S4”

- Zarejestrowana nazwa firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer telefonu : .....................................................................................................................

- Numer faxu : ...........................................................................................................................

- e-mail : ....................................................................................................................................

- Nazwa banku : ........................................................................................................................

- Numer konta bankowego: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer NIP ..............................................................................................................................

- REGON ..................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1:

Oświadczenie o cenie.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą

pod nazwą ”Budowa Studni S4”

oraz

wykonanie zadania na podstawie dokumentacji budowlanej

” Budowa studni S4”

Niniejszym podejmujemy się opracowania projektu dokumentacji budowlanej dla studni S4 wraz z infrastrukturą oraz  wykonanie zadania na podstawie dokumentacji  budowlanej  „Budowa studni S4”,zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i należytą starannością,

za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

-	w kwocie netto złotych: ..................................................................................................................

(słownie:...........................................................................................................................................)

-     podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: .................................................................zł

(słownie:..........................................................................................................................................)

-	w kwocie brutto złotych:.................................................................................................................

(słownie:.......................................................................................................................................)

w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą pod nazwą ”Budowa Studni S4” w kwocie:.......................................(słownie…)  złotych netto

- wykonanie zadania na podstawie dokumentacji projektowej ”Budowa studni S4 w kwocie:.......................................(słownie…)  złotych netto

Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2 :

# Oświadczenie Wykonawcy.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą

pod nazwą ”Budowa Studni S4”

oraz

wykonanie zadania na podstawie dokumentacji budowlanej

” Budowa studni S4

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorze umowy przedstawionym w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych       informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

- Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1)	wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2)	którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3)	którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3;kserokopię

- opłaconej aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem przelewu;

- wzór oświadczenia - Wymagania dla podwykonawców z zakresie BHP, P.POŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA (PRF-06-03);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy)

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres gwarancji udzielonej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data : ..........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 3 :

Wykaz czynności, które zostaną powierzone podwykonawcom.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni S4 wraz z infrastrukturą

pod nazwą ”Budowa Studni S4”

oraz

wykonanie zadania na podstawie dokumentacji budowlanej

” Budowa studni S4

| Lp. | Zakres czynności powierzonych podwykonawcom | Wartość powierzonych czynności netto | Wartość powierzonych czynności brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data : ......................................

Załącznik nr…….. do umowy nr............................... z dnia ……………….20….r.

WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP, P.POŻ.

I OCHRONY ŚRODOWISKA

- Zasady ogólne.

  - PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, jako zamawiający wykonanie robót  zobowiązuje podwykonawców realizujących prace do organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

  - Podwykonawcy wykonujący prace są zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

- pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, katastrofom budowlanym,

- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, sprzętów itp.,

- pogorszeniu środowiska naturalnego i pracy.

- Zlecający prace w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie Odpowiedzialna za nadzór nad robotowi ze strony PWiK w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.

  - Podwykonawca wykonujący prace na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, (wpisać imię i nazwisko i nr tel………………………………………., która będzie współpracowała ze osobą Odpowiedzialną za nadzór nad robotami ze strony PWiK  lub Specjalistą ds. BHP, w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

  - Wyznaczenie przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami, nie zwalnia podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

  - Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace na terenie obiektów PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą zostać poinformowani o zasadach obowiązujących na terenie PWIK, zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zapisem w normie PN-ISO 45001:2018. Powyższe należy do obowiązków Podwykonawcy.

Podwykonawca  ma obowiązek na  prośbę  PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przedstawić kopie następujących dokumentów oraz wykazy zawierające informacje nt.:

a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,

b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,

c) kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników,

d) kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich,

e) wykaz używanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla poszczególnych rodzajów prac,

f) wykaz sprzętu przeciwpożarowego,

g) wykaz narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu pomiarowego wraz z wymaganymi dokumentami (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)

h) opis technologii wykonywania powierzonych prac wraz z oceną ryzyka zawodowego związanego

z realizacją tych prac,

i) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie wykonywania prac,

j) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.

  - Powyższe informacje należy dostarczyć osobie Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.

  - Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie prowadzonych prac na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy osoby Odpowiedzialnej za nadzór ze strony PWiK, osoby odpowiedzialnej za realizację umowy  oraz Specjalisty ds. BHP/Dyspozytora PWIK.

- Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.

  - Przy prowadzeniu prac na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku należy przestrzegać przepisów 
i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych bez wstrzymania ruchu przedsiębiorstwa, prac spawalniczych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych na obiektach technologicznych.

  - Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narządzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.

  - Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązani w szczególności:

a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,

b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,

c) używać ich zgodnie z instrukcją obsługi.

  - Pojazdy będące własnością podwykonawcy mogą poruszać się po terenie PWiK Sp. z o.o. 
w Rybniku, przestrzegając na całym terenie zakładu maksymalnej prędkości jazdy określonej znakami drogowymi.

  - Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do obowiązków należy również zapewnienie jednolitego standardu ubrań roboczych dla pracowników Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, kamizelek ostrzegawczych, na których w sposób czytelny naniesiona jest nazwa firmy umożliwiająca identyfikację pracowników.

  - Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

a) noszenia hełmów ochronnych podczas prac ziemnych, prac w studzienkach, prac na wysokości oraz na wskazanych obiektach PWIK m.in. na terenie oczyszczalni ścieków i SUW ul. Rajska.

b) stosowania środków ochrony słuchu podczas prac o podwyższonym natężeniu hałasu,

c) stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, w zależności od występujących zagrożeń,

d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,

e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości 
i w zagłębieniach.

  - Podwykonawcy pracujący na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku są zobowiązani do niezwłocznego informowania Specjalisty ds. BHP osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.

3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rybniku przez podwykonawców.

  - Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie przedsiębiorstwa zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca pracy przed powstaniem pożaru budynków, urządzeń, składowisk.

  - W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:

a) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, bez poinformowania Zarządcy obiektu

b) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji służących do ewakuacji,

  - Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:

a) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,

b) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,

c) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

d) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,

e) pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy,

f) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków materiałów palnych, butli napełnionych gazem palnym, lub innych zbiorników ze substancjami palnymi lub wybuchowymi.

  - Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody odpowiednich służb PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

  - Ponadto zabrania się:

a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach i budynkach PWIK, na terenie zaplecza, oczyszczalni ścieków i SUW.

b) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

c) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.

  - Podwykonawcy są zobowiązani posiadać podręczny sprzęt p.poż. (gaśnica, koc gaśniczy), który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  - Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu PWIK (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK.

  - Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach PWiK winni znać między innymi:

a) zasady postępowania w razie wystąpienia pożaru oraz po jego zakończeniu,

b) zasady gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych,

c) zasady postępowania przy gaszeniu odzieży na człowieku,

d) wyjścia ewakuacyjne z obiektów PWIK,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie PWiK Sp. z o.o. 
w Rybniku przez podwykonawców.

4.1 Pracownicy firm działających na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących 
w tym zakresie przepisów, tzn. do:

a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki  powodujące skażenie gleby i wód,

b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z osobom Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

c) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu z Odpowiedzialną za nadzór ze strony PWiK.

d) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie 
z oczyszczaniem dróg publicznych i wewnętrznych, segregacją odpadów na zasadach ogólnych.

  - Zabrania się:

a) zanieczyszczenia terenów należących do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku,

b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby niebezpiecznych substancji chemicznych,

c) stosowania urządzeń powodujących: nadmierny hałas lub wibracje, emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne lub inne ponad dopuszczalne normy,

d) pozostawiania, porzucania wytworzonych odpadów w miejscu wykonywania prac bez ich przekazania na  składowiska odpadów (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez Wykonawcę należy do jego obowiązków).

  - PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez osoby Odpowiedzialnej za nadzór nad robotami ze strony PWiK, Specjalistę ds. BHP oraz ma prawo do ewentualnego wstrzymania robót, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie dla pracowników, osób trzecich, otoczenia czy środowiska naturalnego.

- Postanowienia końcowe.

  - Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony PWiK, Specjalista ds. BHP oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania prac ze strony PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, mogą kontrolować prowadzone przez podwykonawców prace, w zakresie:

a) przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

b) organizacji prac,

c) ładu i porządku w miejscu prac jego zabezpieczenia i oznakowania, wygrodzenia,

d) kwalifikacji i uprawnień pracowników,  badań lekarskich i szkoleń BHP,

e) stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,

f) stosowania sprzętów ochrony zbiorowej i indywidualnej.

  - PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, w związku z realizacją zleconych prac.

  - W przypadku nieprzestrzegania postanowień jw., Zleceniodawca może:

a) przerwać pracę,

b) odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi na rażące nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i P.POŻ., ochrony środowiska.

Jeżeli Zleceniodawca nie otrzyma informacji z zakresu wystąpienia wszelkich niezgodności w miejscu wykonywanych prac przez Podwykonawcę przyjmuje się, że zdarzenia niepożądane nie wystąpiły przy realizacji zadania.

Przyjął do wiadomości i stosowania:

Data, podpis ………………….…………..                                                                  Data, podpis………………………………….

………………………………………….                                                                        ………………………………………………

(osoba Odpowiedzialna za nadzór nad robotami ze strony PWiK)                                                                     (Podwykonawca)

Załącznik nr. 4

Mapka poglądowa przedstawiająca aktualny stan posadowienia studni oraz

usytuowanie działek pod SUW